无线信号屏蔽器

品牌   展亿     产品型号   ZY-001W2

产品简介
 ZY-001W2是考场专用型手机信号屏蔽器(又称手机信号屏蔽仪）是我公司独有的新一代产品，专门为考场设计的一款高科技屏蔽产品，可以有效的屏蔽考场内的手机信号，彻底杜绝考生利用手机进行作弊。保证考试的公正，给学子们一个公平公正的考试环境。本产品只屏蔽考场信号，屏蔽范围合理，对考场外没有任何干扰。更不会干扰到基站。没有辐射，绿色环保。操作简便，不需要对监考老师进行培训，只需要插上电设备就可以自动工作。另外该产品价格低廉，特别适合考场大规模采购。

基本功能：

- 缓起动功能屏蔽器在通电后,工作电源在4秒内从零上升到稳定;

- 屏蔽功能 起动完成后，35秒内使作用范围内的手机信号被屏蔽。

- 产品特点
1、隐藏式天线，特别适合考场，会议室等有特殊要求的场合

2、有效屏蔽 2G  3G 4G WIFI 信号

3、屏蔽范围从0米-20米半径;

4、产品采用国外进口芯片，保证产品的质量和稳定性.

适用场所
所有考场专用

性能指标   
发射频率范围:

1)860—960 MHz

2)1800-1990 MHz

3)2010－2145 MHz

4）2300-2390MHZ  2555-2655MHZ

5）2400-2485MHZ

发射功率：1)35±2dbm

2)32±2dbm

环境温度：－20—+55℃

相对湿度：35—85%

作用频段：CDMA800、GSM900、SCDMA1800、DCS1800、 PHS1900、TD-SCDMA(移动3G), CDMA2000(电信3G) ,WCDMA（联通3G） TD-LTE  WIFI

控制范围：0-20米

210mm*140mm*50mm