防爆型手机信号屏蔽器

品牌   展亿    产品型号   ZY-808S

产品介绍

ZY-808S型型手机信号屏蔽器是我厂采用国外先进技术，主要针对加油站、油库、油田、加气站等易燃易爆场所，使用手机时所引起的电火花或相应防爆开关所带来的危害，从而带来的人身和财产安全。根据国内移动通信实际情况精心研制成功的高科技产品,它能在半径1—25米（约50-250平方米，可根据所需场所调节屏蔽范围）内隔断GSM/CDMA/AMPS/DCS/PHS/3G(WCDMA、TD-SCDMA和CDMA2000) 和4G手机信号，2.4G无线信号，使手机无法打出和接听,且不能发送或接受短信，但又不会干扰其它电子设备工作,从而保证了加油站的安全性，手机离开隔断范围,即可恢复正常使用。

产品特点

有效屏蔽CDMA（中国电信）、GSM（中国移动、中国联通）、SCDMA（网通大灵通）、DCS（1800MHz）、  PCS（1900MHz）、PHS（电信小灵通），3G手机信号和4G手机信号等所有通讯信号，采用防爆外压铸外壳（经国家防爆中心认证）

发射功率12W，每根天线1.5W

有效屏蔽距离1-20米

对人体无任何损害

采用防爆防拆外壳，密封性极好，防爆防日晒

可连续24小时工作且不发烫

适用场所

加油站、油库、油田、加气站等易燃易爆场所

售后服务

质保一年

性能指标

| 序号 | 技术标准 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CDMA频段发射频率 | 869-894MHz |
| 2 | DCS/PHS频段发射频率 | 1800-1920MHz |
| 3 | GSM频段发射频率 | 925-965MHz |
| 4 | TD-SCDMA频段发射频率 | 2005-2035MHz |
| 5 | WCDMA/CDMA2000频段发射频率 | 2110-2175MHz |
| 6 | 2.4G频段发射频率 | 2400-2500MHz |
| 7 | 4G1频段发射频率 | 2300-2390MHz |
| 8 | 4G2频段发射频率 | 2550-2660MHz |
| 9 | 电源 | 电源输入AC110V-240V 输出DC 5V |
| 10 | 尺寸 | 410(L)×200(W)×130(H) |
| 11 | 重量 | 约20Kg |
| 12 | 隔离范围 | 1—25米（约10-180平方米） |
| 13 | 可作用类型 | 所有手机(2G+3G+4G)2.4G无线信号等 |
| 14 | 使用环 境条件 | 温度 | -10 to –55℃ |
|  |  | 相对湿度 | ≤90%(RH) |
|  |  | 大气压力 | 86-106kPa |
|  |  | 位置 | 室内外均可 |