智能移动温检消毒通道

产品介绍

测温消毒一体式通道用于发生应急公共卫生事件时，对公共空间入口通过的人、宠物、货物等物体进行表体喷雾消毒，和对人员进行非接触式检测体温,简捷、安全、直观、准确的判断人员是否存在体温异常现象，异常情况(温度高于设定温度)有语音报警且不能通过消毒通道，设备运行智能控制，无需专人操控。

设备使用食品级消毒剂，确保人身安全;自动加液、运行状态实时显示，自动感应进出通道物体，雾量及喷雾时间可调节;且配备脚轮及把手，方便移动和快速部署;造型美观，设计科学安全及废液方便回收。

测温区域长度：680mm

人体感应方式：微波探测式

体温传感方式：红外光谱式（精准实时活体检测）

光谱范围：8-14um

体温采集距离：10-20cm

体温采集位置：额头、手腕内侧（非接触式）

体温采集精度：正负0.5度

体温采集范围：34~45度

体温采集时间：2秒

温度显示面板：2.3寸四位数码管

体温检测输出：检测合格输出绿灯亮+单响提示音，检测超温输出红灯亮+连续报警音

设计理念

人机工程设计，方便大人、儿童、老人、残疾人、轮椅、宠物等检测消毒。非接触式和自动控制设计，大大减少人为操作和监控，减少安保人员工作量，极大降低高频接触人员的工作危险性，有效避免交叉感染。

产品优势

1、自动感应喷雾功能

设备安装微波移动物体感应传感器，探测到有人进入后起动制雾机向消毒通道内喷消毒剂。

2、红外人体测温，声光报警

使用高精度工业用红外光谱传感器，出厂经过黑体辐射源校准，可实现非接触式测量体温，快速可靠，能效避免交叉感染，且实时采集体温，峰值提取对比输出信号灯及蜂鸣提示。3、3、食品级消毒剂，确保人体健康安全

设备使用的食品级消毒剂，广泛应用在食品、自来水、蔬菜水果等物体消毒，溶液严格按照国标PPM值配比提供，保证人体健康与安全。

- 手部专用非接触式酒精消毒器

设备测温区专门设置手部消毒器，非接触感应式喷给，安全卫生，能对手部进行有效杀菌。

- 非迎角喷雾，不刺激人体面部器官

消毒通道出雾口为低迎角设计，避免雾气直喷人面部造成不适。

- 鞋底、车轮消毒功能

消毒通道中间有含消毒剂的地毯，能对经过人员的鞋底或福祉车、玩具车类车轮进行消毒。

- 设备状态提醒功能

设备具备工作、缺液、灯光等状态显示，让设备管理者实时准确的掌握设备运行状态，制雾设备具备防止干烧功能，有效防止操作不当对设备造成损坏。

- 自动补液功能

设备设计有20L超大容量液箱，能自动对雾化箱进行自动补液，减少操作人员工作量，可方便使用一天以上无须补充消毒液。

9、废液收集功能

设备底部设计有废液汇集槽以及活动废液收集罐，能完全收集设备消毒后残留的废液，集中进行危废处理，杜绝对环境造成破坏或影响。

10、可折叠辅助斜坡

设备出入口均设有辅助斜坡，方便人和福祉车进入通道，坡道为可折叠式，方便移动和储存。

11、通道照明功能

设备充分考虑了使用场景，通道内设有LED照明功能，方便夜间或暗光环境下使用。

- 可移动功能

设备有两组万向带刹车脚轮和两组定向带刹车脚轮，两边斜坡辅助为可折叠式，方便移动位置，快速布置，减少存储空间占用，使用尼龙材质胎面，适应各种路面条件。

- 快速布置功能

设备使用220V交流电，且功耗小于1000W,安装布署简单方式，只需插排和加注消毒液即可，无需专业人员安装调试，操作简单，易学易操作，消毒液方便加注和排空。

适用场所

适用于医院、学校、社区、工厂、单位、工地、超市、商场、车站、机场、银行、酒店、酒吧、展会等人群聚集的公共场所。

| 智能移动温检消毒通道产品参数 |
| --- |
| 型号 | 雾化消毒型 | 喷雾通道长度 | 150cm | 测温通道长度 | 68cm |
|  | 测温消毒型 | 消毒方式 | 超声波雾化 | 人体感应方式 | 微波探测式 |
| 外形尺寸 | 长218*宽122*高245cm | 消毒控制方式 | 微波感应启动，延时停止（延时5-60秒可调节），4出雾口 | 体温传感方式 | 红外光谱式 （精准实时活体检测） |
| 内部通道尺寸 | 长210*宽110*高195cm | 喷雾效率 | 3-6Kg/H | 光谱范围 | 8-14um |
| 使用电压 | AC220V | 喷雾区域保护方式 | 磁吸式PVC门帘 | 体温采集距离 | 10-20cm |
| 输入功率 | ≤88W | 喷雾消毒等待时间 | 建议5-15秒（根据需求自定义，设备不作强制控制） | 体温采集位置 | 额头、手腕内侧(非接触式） |
| 额定功率 | 800W | 消毒液箱容量 | 20L | 体温采集精度 | 室温下正负0.5度 |
| 使用噪声 | 小于36dB | 消毒剂类型 | 100-400PPM二氧化氯稀释溶液、200PPM次氯酸稀释溶液 | 体温检测输出 | 检测合格输出绿灯亮+单响提示音 检测超温输出红灯亮+连续报警音 |
| 使用环境 | 0~35摄氏度（低于0度无法使用，消毒剂结冰无法雾化） | 手部消毒方式 | 独立区域感应喷雾式，免洗消毒液 | 体温采集时间 | 2秒 |
| 防雨功能 | 设备外壳具备防雨功能 （开放式通行门不防雨） |  |  | 温度显示面板 | 2.3寸四位数码管 |
| 设备主体材质 | 冷轧钢板 |  |  | 体温采集范围 | 34~45度 |